| № | Найменування | Зовнішній вигляд | Опис | Кількіть, шт | Ціна за одиницю, грн | Сума, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ферма AL34200 |  | ширина - 290 мм; глибина - 290 мм; діапазон довжини - 0,5 - 4,0 м; матеріал - алюміній EN AW-6082 T6; скоби - 20x2 мм; діаметр труби - 50х2 мм; довжина ферми - 2 м; вага - 11,0 кг. | 4 | 7392 | 29568 |
| 2 | Ферма AL33100 |  | ширина - 290 мм; глибина - 290 мм; діапазон довжини - 0,5 - 4,0 м; матеріал - алюміній EN AW-6082 T6; скоби - 20x2 мм; діаметр труби - 50х2 мм; довжина ферми - 1 м; вага - 4,4 кг. | 2 | 3616 | 7232 |
| 3 | Світлодіодний пложектор SI-077C |  | ширина - 290 мм; глибина - 290 мм; діапазон довжини - 0,5 - 4,0 м; матеріал - алюміній EN AW-6082 T6; скоби - 20x2 мм; діаметр труби - 50х2 мм; довжина ферми - 1 м; вага - 4,4 кг. | 8 | 7410 | 59280 |
| 4 | Світлодіодна LED голова SI-132A |  | Вхідна напруга: AC90-260V 50 / 60Hz Кількість світлодіодів: 7 * 15 Вт 4-IN-1 світлодіодів RGBW Керуючий сигнал: DMX512, master-slave і звук активуються або працюють автоматично Канал управління: режими каналу DMX 13/15 Потужність: 135 Вт Розміри: 193 (D) * 281 (W) * 333 (H) мм Розміри упаковки: 360 (D) * 270 (W) * 415H) мм Вага нетто: 6,40 кг. | 2 | 23170 | 46340 |
| 5 | Лінейний LED світильник W-023D |  | Вхідна напруга: AC90-260V 50-60Hz Кількість світлодіодів: 7 * 15 Вт 5-в-1 світлодіодах (RGBWA) Керуючий сигнал: DMX512, master-slave і звук активуються або працюють автоматично Канал управління: канали 2CH / 5CH / 7CH / 10CH / 70CH / 72CH DMX Розміри: 76 (D) * 500 (W) * 163 (H) мм Розміри упаковки: 156 (D) * 550 (W) * 243 (H) мм Вага нетто: 3 кг. | 8 | 12768 | 102144 |
| 6 | DMX сплітер-підсилювач SR-103DMX |  | Pоздільник DMX і підсилювач рівня; 1 DMX-сигнал на 3 канали DMX; джерело живлення - ~ 230 В / 50 Гц / 5 ВА; габаритні розміри - 105 x 40 x 115; вага - 480 г; 4 x 3-полюсний XLR. | 1 | 3990 | 3990 |
| Сума: | 248554 |
| 7 | Інсталяційні роботи:Доставка обладнання і виїзд інженерів прокладка звукових кабелів, прокладка DMX кабелів,інсталяція звукового обладаняння, інсталяція світлового обладнаня, прописаня сцен, програмування звукового процесора. У вартість також входять додаткові матеріали для монтажу і встановлення обладнання. | 42750 |
| Всього | 291304 |
| Резерв коштів 20% | 72826 |
| Загалом | 364130 |