| Форма № 1 |
| --- |
| Спортивний майданчик гімназії №179, м. Київ, Голосіївський проспект 120в |
| Локальний кошторис № 1 |
| Капітальний ремонт (облаштування) спортивного майданчика гімназії № 179, м. Київ, Голосіївський проспект 120в |
|  |  | Кошторисна вартість | 1.191.355,2 | грн. |
|  |  | Кошторисна трудомісткість |  | люд.-год. |
|  |  | Кошторисна заробітна плата |  | грн. |
|  |  | Середній розряд робіт |  | розряд |
| Складений в поточних цінах станом на 27 лютого 2019 р. |
| № п/п | Шифр і номер позиції нормативу | Найменування робіт і витрат, одиниця виміру | Кіль- кість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати труда робітників, люд.-год. |
|  |  |  |  | всього | експлуа- тації машин | всього | заробіт- ної плати | експлуа- тації машин | не зайнятих обслуго- вуваням машин |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в тому числі за- робітної плати | тих, що обслуговують машини |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | В.2.2-13 Р.3.69 | Роздiл 1. Покриття з пластичних мас модульне ТУ У 25.2-32615548-005:2010 згідно ДБН В2.2.-13-03, р. 3.68, р. 3.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Покриття з пластичних мас модульне ТУ У 25.2-32615548-005:2010 | 768 м.кв | 550,00 |  | 422400,00 |  |  |  |  |
|  | В.2.2-13 Р.3.69 | Розділ 2. Устаткування і обладнання |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Конструкція баскетбольного щита антивандальна | 2 шт. | 48000,00 |  | 96000,00 |  |  |  |  |
|  |  | Стійка волейбольна зі стаканами | 4 шт | 8000,00 |  | 32000,00 |  |  |  |  |
|  |  | Стійка тенісна зі стаканами | 2 шт. | 9000,00 |  | 18000,00 |  |  |  |  |
|  |  | Огорожа «Спорт», Н-4м Розділ 3. Роботи Монтаж модульного покриття Монтаж баскетбольних конструкцій | 1 шт 112 м 768 м.кв 2 шт | 1500,00 48,00 4000,00 |  | 168000,00 36864,00 8000,00 |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж стаканів під стійки в\б і теніс Монтаж огорожі Монтаж підложки дренажно-ущільнювальної Укладка основи щебінь\відсів Трамбування віброплитою Нанесення спортивної розмітки 3 майданчиків Розділ 4. Будматеріали Щебінь, фракція 10-20 Гранвідсів Бетон м400 Фарби Витратні матеріали Улаштування корита під основу Улаштування перебриків Улаштування захистної сітки Навантаження та вивіз грунта і сміття ВСЬОГО Всього з резервом 20% | 6 шт 90 секцій 768 м.кв 24м.куб 768м.кв 12м.куб 12м.куб 34м.куб 20 кг | 2500,0 300,00 28,00 450,00 24,00 1500,0 1200,0 1900,0 65,00 |  | 15000,00 27000,00 21000,00 10800,00 18432,00 15000,00 18000,00 14400,00 64600,00 1300,00 6000,00 10000 25000 36000 10000 1073796 1288555,2 |  |  |  |  |
|  |  | Доставка обладнанняииииииии Монтаж обладнання – п.п. 1, 2, 3, 4 Витрати на відрядження |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доставка обладнання Монтаж обладнання – п.п. 1, 2, 3, 4 Витрати на відрядження |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доставка обладнання Монтаж обладнання – п.п. 1, 2, 3, 4 Витрати на відрядження |  |  |  |  |  |  |  |  |