РОЗРАХУНОК БЮДЖЕТУ - АВТОНОМНІ ВУЛИЧНІ ЛІХТАРІ

“СЯЙВО ВОСКРЕСЕНКИ – Микитенка, 23”

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

|  | Параметри світильника для освітлення прибудинкової території: Світильник світлодіодний, LEDISON PV PARK LED-25W/840-I/C (ITW1-7000-63-0-891-8) Світильник світлодіодний, мощность 25 Вт, 7000 Лм, 5000К. Замена ДНат 100, ДРЛ 200. |
| --- | --- |

Опис заходів: На металевій опорі 11 м. на висоті 9 метрів встановлюється автономна система освітлення. Яка складається з двох фотоелектричних модулів які повернуті на південь та мають нахил 40-45 градусів до горизонту. Світильники встановлений на висоті 8 метрів для освітлення потрібної зони. Контролер та акумуляторні батареї розміщенні в відповідній шафі яка захищена від атмосферних опадів та доступу до нього. Вся кабельна провідникова продукція заведена до шафи керування. Для підтримки роботи в період відсутності сонячної активності акумулятор заряджається вітровим генератором.

Кошторис на 1 опору

| Найменування матеріалів та робіт | Од.Вим. | Кількість та вартість |
| --- | --- | --- |
| Опора металева (порошкове покриття) -11,0 м. | шт. | 1 |
| Оголовок опори | шт. | 1 |
| Кронштейн для світильника | шт. | 2 |
| Кронштейн фотоелектричного модуля та вітрового генератора | шт. | 1 |
| Світильник світлодіодний LED-25W/840-I/C | шт | 2 |
| Кабель ПВС 2х2,5 | м.п. | 8 |
| Провід ПВ3 - 4,0 | м.п. | 10 |
| Конектори | шт. | 1 |
| Контролер заряду C&T Solar Acamar 50 | шт. | 1 |
| Фотоелектричний модуль Abi solar 160 Вт Полі | шт. | 2 |
| Батарея акумуляторна GPL 12-45 | шт | 2 |
| Бокс монтажний навісний БМ-83 | шт | 1 |
| Вітровий генератор 300 Вт/24 В | шт | 1 |
| Контролер заряду вітровий генератор 24 В | шт | 1 |
| Болти, гайки, шайби, колодки електричні, клеми, інші матеріли | компл. | 1 |
| Встановлення опори | шт | 1 |
| Монтаж системи на опорі | шт | 1 |
| Загалом ціна за 1опору. | грн. | 65000 |

ДОДАТКОВІ РОБОТИ :

| №п/п | Найменування робіт | Вартість, грн. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Розробка проектно-кошторисної документації* | 11700,00 |
| 2. | Експертиза проекту** | 3720,00 |
| 3. | Виконання будівельно-монтажних робіт | 195 000,00 |
| 4. | Авторський та технічний нагляд*** | 1650,00 (міn.) |
| 5. | Загалом, грн. за 1 опору (з урахуванням доп.роб.) | 70690,00 |

*., проектно-кошторисна документація 6% від БМР.

**., Мінімальні витрати на експертизу (3720,00 грн.)

***., Мінімальні витрати на технагляд та авторський нагляд (1650 грн. людина день)

Загальна пропозиція на 3 опори для освітлення

| 1. | Загалом, грн. за 1 опору | 70690,00 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Загалом, грн. вартість за 3 опори | 212070,00 |
| 3. | Відсоток обов’язкового резерву 20% | 42414,00 |
| 4. | ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ ПРОЕКТУ | 254484,00 |

Схема автономної роботи

В запропонованій нами системі використовується такий алгоритм роботи світильника який дає можливість використовуючи ліхтар потужністю 50 Вт та при цьому зменшити витрати накопиченої енергії та збільшити автономний час роботи системи майже втроє. Сонячний модуль потужністю в (320-330) Вт спроможний видобути в середньому в період з листопада по березень близько 442 кВт/ч енергії за світовий день на одному світильнику. Світлодіодний ліхтар працює таким чином: автоматичний контролер вмикає ліхтар коли на дворі стемніє, згідно графіка роботи контролеру. Такий алгоритм роботи дозволить нам економно використовувати накопичену енергію, збільшити автономний час роботи  Системи майже втроє, що актуально в зимовий період, та дає можливість досягнути балансу між видобутком енергії та її витратою (видобуватися буде більше ніж використовуватись),  акумулятор переважний час буде зарядженим, а це збільшить термін його використання з 1.5-2-ох років до 4-5 років використання.

Контролер заряду дозволяє контролювати кількість світла почасово. Пропонуємо для покращення роботи системи та збереження енергії, а акумуляторі використати контролер з вбудованим світлорегулятором .

Таблиця роботи контролера:

| Позиції | 1 рівень | 2 рівень | 3 рівень | 4 рівень | Загалом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Години роботи: |  |  |  |  |  |
| зима | 1 год. | 4 год. | 7 год. | 3 год. | 15 год. |
| літо | 1 год. | 4 год. | 4 год. | 0 | 9 год. |
| Потужність: |  |  |  |  |  |
| % | 50 % | 100 % | 30 % | 50% |  |
| Вт/год. | 25 | 50 | 15 | 25 |  |
| Загалом за години роботи в добу Вт/год. Зима. | 25 Вт/год. | 200 Вт/год. | 105 Вт/год. | 75 Вт/год. | 405 Вт/год. |
| Загалом за години роботи в добу Вт/год. Літо. | 25 Вт/год. | 200 Вт/год. | 60 Вт/год. | 0 | 285 Вт/год. |

ПАРАМЕТРИ РОЗРАХУНКУ (витяг з проекту по місту Києву):

Середні витрати електроенергії при роботи 15 годин складатиме 405 Вт/год.

Середні витрати електроенергії при роботи 9 годин складатиме 285 Вт/год.

Графік роботи та споживання 405 Вт/год. в зимовий період.

Виробництво електричної енергії фотоелектричним модулем в зимовий період в два рази більше чим споживання ліхтаря.