|  | Додаток Д ( Е ) довідковий до ДБН А.2.2-3:2014 затверджений Наказом Мінрегіонбуду України від 04.06.2014 № 163 |
| --- | --- |
| Відомість обсягів робіт |
| Реконструкція спортивного майданчику з улаштуванням мультифункціонального майданчику для баскетболу, волейболу, бадмінтону та майданчику для міні-футболу зі штучним покриттям за адресою: м. Київ, вул. Гарматна, 10 |
| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Локальний кошторис 2-1-2 на Майданчик мультифункціональний для баскетболу, волейболу, бадмінтону |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Земляні роботи |  |  |  |
| 1 | Розроблення грунту з навантаженням на автомобiлi- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом мiсткiстю 0,25 м3, група грунтiв 2 | м3 | 122,47 |  |
| 2 | Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,25 м3, група грунтiв 2 | м3 | 10 |  |
| 3 | Розрiвнювання кавальєрiв [вiдвалiв] бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням грунту до 10 м, (50м) група грунтiв 2 | м3 | 10 |  |
| 4 | Додавати на кожнi наступнi 10 м перемiщення грунту [понад 10 м] для розрiвнювання кавальєрiв [вiдвалiв] бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.], група грунтiв 2 | м3 | 10 |  |
| 5 | Планування укосiв i полотна виїмок механiзованим способом, група грунтiв 1 | м2 | 441,56 |  |
| 6 | Перевезення грунту до 30 км | т | 195,952 |  |
| 7 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 1 | м3 | 10 |  |
|  | Роздiл 2. Улаштування баскетбольної площадки |  |  |  |
| 8 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ. 100 мм | м3 | 441,56 |  |
| 9 | Улаштування геотекстилю | м2 | 441,56 |  |
| 10 | Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98, 1 МПа [1000 кг/см2] | м2 | 441,56 |  |
| 11 | Улаштування верхнього шару двошарової основи із щебеню фр. 5-20 мм товщиною 15 см (5 см) | м2 | 441,56 |  |
| 12 | Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 | м2 | -441,56 |  |
| 13 | Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см (5см) з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м | м2 | 416 |  |
| 14 | Улаштування нижнього шару покриття товщиною 10 см із асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, при зміні товщини на кожні 0,5 см додавати до норм 27- 26-1 – 27-26-4 ( зменш. до 5 см ) | м2 | -416 |  |
| 15 | Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м | м2 | 416 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу до 100 мм | м | 58 |  |
| 17 | Улаштування покриття Alsatan SC на готову основу на спортивних майданчиках та бігових доріжках з поліуретанових матеріалів фірми Stockmeier товщиною 13мм | м2 | 416 |  |
| 18 | Насення розмітки | м2 | 29,65 |  |
| 19 | Копання ям для стоякiв i стовпiв вручну без крiплень, без укосiв, глибиною до 0,7 м, група грунтiв 2 | м3 | 2,39 |  |
| 20 | Улаштування бетонних фундаментiв загального призначення об'ємом до 5 м3 | м3 | 2,39 |  |
|  | Локальний кошторис 2-1-3 на Майданчик для міні- футболу зі штучним покриттям |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Земляні роботи |  |  |  |
| 21 | Розроблення грунту з навантаженням на автомобiлi- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом мiсткiстю 0,25 м3, група грунтiв 2 | м3 | 151,57 |  |
| 22 | Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,25 м3, група грунтiв 2 | м3 | 10 |  |
| 23 | Розрiвнювання кавальєрiв [вiдвалiв] бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням грунту до 10 м, (50м) група грунтiв 2 | м3 | 10 |  |
| 24 | Додавати на кожнi наступнi 10 м перемiщення грунту [понад 10 м] для розрiвнювання кавальєрiв [вiдвалiв] бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.], група грунтiв 2 | м3 | 10 |  |
| 25 | Планування укосiв i полотна виїмок механiзованим способом, група грунтiв 1 | м2 | 538,56 |  |
| 26 | Перевезення грунту до 30 км | т | 242,512 |  |
| 27 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 1 | м3 | 10 |  |
|  | Роздiл 2. Футбольне поле |  |  |  |
| 28 | Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером | м3 | 26,928 |  |
| 29 | Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні | м2 | 538,56 |  |
| 30 | Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см (12см) | м2 | 538,56 |  |
| 31 | Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 | м2 | -538,56 |  |
| 32 | Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см (5 см) | м2 | 510 |  |
| 33 | Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 | м2 | -510 |  |
| 34 | Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см (6 см) | м2 | 510 |  |
| 35 | Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 | м2 | -510 |  |
| 36 | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу до 100 мм | м | 94 |  |
| 37 | Улаштування покриття спортивного майданчику зі штучної трави | м2 | 510 |  |
| 38 | Затирання поверхнi пiском | м2 | 510 |  |
| 39 | Затирання поверхнi гумовою крихтою | м2 | 510 |  |
|  | Роздiл 3. Огорожа спортивного майданчику |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | Установлення металевої огорожi з сiтки по стовпах без цоколя, висотою 2 м | м | 94 |  |
| 41 | Улаштування гасильних сіток на кронштейнах і тросі | м2 | 136 |  |
|  | Роздiл 4. Монтаж воріт |  |  |  |
| 42 | Монтаж футбольних воріт | шт | 2 |  |
| 43 | Навішування сіток на конструкції воріт | м2 | 1,68 |  |
| Склав |  |  |
|  | [посада, підпис (ініціали, прізвище)] |  |  |
| Перевірив |  |  |
|  | [посада, підпис (ініціали, прізвище)] |  |  |