Проект суцільного скейт-парку UC-18-06-02

розмір

розроблено згідно європейського стандарту EN 14974

за участі Всеукраїнської Федерації Скейтбордінгу

майданчика:

12 х 25 м *

| № | Перелік елементів суцільного скейт-парку загальними розмірами 7,4 x 24,6 x 1,8 (3) ** | Розміри, м. ** | Ціна без ПДВ, грн |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | квотерпайп | 3,7 x 3,3 x 1,8 (3) | 873 670 |
| 2 | квотерпайп | 3,7 x 3,1 x 1,5 (2,7) |  |
| 3 | підлога | 7,3 x 4,9 x 0,2 |  |
| 4 | флайбокс | 2,4 x 7,3 x 1,2 |  |
| 5 | фанбокс книжка | 4,9 x 7,3 x 0,7 |  |
| 6 | рейл | 0,05 x 4,9 x 0,5 |  |
| 7 | грайндбокс (грань) | 0,6 x 7,3 x 0,5 |  |
| 8 | підлога | 7,3 x 4,9 x 0,2 |  |
| 9 | бенк | 2,4 x 4,1 x 1,5 (2,7) |  |
| 10 | квотерпайп зі збільшеним столом | 2,4 x 4,1 x 1,5 (2,7) |  |
| 11 | бенк | 2,4 x 4,1 x 1,5 (2,7) |  |
| * - загальний розмір майданчика з урахуванням безпечної зони, згідно стандарту (мінімум 2 м до лінії катання) ** - ширина Х довжина Х висота, деякі розміри можуть відрізнятися від ескізних на +/- 5 % |
| Допоміжні роботи: Роботи: Кількість, глибина Ціна - роботи Ціна – за 1 тонн Разом грн Знаття верхнього шару грунту та вирівнювання поверхності землі 7 см 7 000 грн – 5 год 15 год 21 000 Підложка, насип на грунт ЩЕБЕНЬ фракція 2,3,5 7 см 27 тонн 300 8 100 Висипання та вирівнювання щебню 7см 7 000 – 5 год 10 - год 14 000 Вивіз землі 7 см 27 тонн 75 2025 РАЗОМ ЗА ВСЕ – 918 795 ГРН + 20% = 1102 554 грн |

| Технічні параметри: модульна система каркасу з подвійною структурою центральних стінок (сумарна товщина 24 мм) дерев’яні елементи просочені антисептичним і антипиреновим розчином методом занурення оцинковані металеві заїзди, захист на кутах фігур та в місцях для ковзання товщиною 3 мм оцинковані металеві паркани висотою 1,2 м закріплені до фігури гвинтовими з’єднаннями водостійка фанера (ламінована з обох боків), яка відповідає європейському стандарту EN 13986 2 шари покриття поверхні для їзди товщиною 9 + 9 = 18 мм (верхній шар з сітчастою структурою, або з композитного матеріалу на вибір замовника) | Гарантія |
| --- | --- |
|  | каркас 5 років |
|  | поверхня для їзди 3 роки |